# 600X型电动控制阀

摘要: 600X型电动控制阀是用来安装在管路中,作业遥控开启和关闭的阀门

|  | 型号：600X 口径：DN20～DN700 压力：PN10～PN25 材质：碳钢 驱动：电动 应用：给排水及工业系统管路、各种管路、水系统 |
| --- | --- |

|  | 产品结构图： |
| --- | --- |

### 产品介绍：

600X型电动控制阀是一种以电磁阀为向导阀的水力操作式阀门。常用于安装在给排水及工业系统管路中的自动控制,控制反应准确快速，根据电信号遥控开启和关闭电动控制阀实现遥控管路系统的开启和关闭，实现远程操作。可取代用来启闭闸阀或蝶阀的大型电动装置,体积小,重量轻,维修简单,使用方便,安全可靠.

### 管路安装示意图

### 应用范围：

给排水及工业系统管路、各种管路、水系统

### 结构特点：

阀门关闭速度可调，平稳关闭而不产生压力波动。该阀门体积小、重量轻、维修简单、使用方便、安全可靠．电磁阀可选用交流电220V，或直流电24V，可根据各种场合选用常开或常闭型均可。

### 标准规范：

设计制造标准： 
结构长度标准：GB/T 12221-2005
连接法兰标准：GB/T 9113
压力温度等级：GB/T 12224-2005
试验检验标准：GB/T 13927-2008

相关产品

300X型缓闭止回阀

400X型流量控制阀

500X型持压泄压阀

700X型水泵控制阀

800X型压差旁通平衡阀

900X型紧急关闭阀

### 主要尺寸及重量：

| 公称尺寸 DN(mm) | 外形尺寸(mm) |
| --- | --- |
|  | L | F1 | H1 | H |
| 20 | 150 | 136 | 269 | 342 |
| 25 | 160 | 136 | 269 | 342 |
| 32 | 180 | 136 | 269 | 342 |
| 40 | 200 | 155 | 300 | 395 |
| 50 | 203 | 155 | 300 | 395 |
| 65 | 216 | 165 | 288 | 385 |
| 80 | 241 | 175 | 310 | 420 |
| 100 | 292 | 195 | 340 | 500 |
| 125 | 330 | 220 | 380 | 540 |
| 150 | 356 | 230 | 410 | 575 |
| 200 | 495 | 255 | 440 | 665 |
| 250 | 622 | 300 | 460 | 720 |
| 300 | 698 | 340 | 480 | 750 |
| 350 | 787 | 415 | 516 | 830 |
| 400 | 914 | 450 | 560 | 900 |
| 450 | 978 | 450 | 560 | 900 |
| 500 | 978 | 410 | 750 | 1110 |
| 600 | 1230 | 456 | 850 | 1286 |

描述：600X型电动控制阀的体积小,重量轻,维修简单,使用方便,安全可靠.

永嘉县沪龙泵阀有限公司

### 地址: 浙江省永嘉县瓯北镇三桥工业区
邮编: 325105
电话: 0577-67379389
传真: 0577-67312734
网址: http://www.GGvalve.com
E-mail:China@GGvalve.com

销售咨询：sale@GGvalve.com

技术支持：tech@GGvalve.com

售后服务：quality@GGvalve.com